## Slide 1: Title
Subtitle
Université Cadi Ayyad
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Safi
Département Génie Informatique
Filière : Génie Aéronautique et Technologie de l’Espace
2ème Année du Cycle Ingénieur
Présentation sur :
Etude des performances de combustion dans
une chambre de combustion
Réalisé par :
IBRAHIMI Fatimzohra
BENWADIH Ihssan
LAZAAR AROUN Oussama
Encadré par :
M.OUKKAROUCH Mohamed

## Slide 2: Sommaire :
Partie I : Introduction générale :
  Moteur à réaction.
  Combustion.
  Comparaison des combustions entre les moteurs à réaction.
Partie II : Etude des performance de la chambre de combustion :
  Distribution de la température.
  Distribution de la pression.
  Distribution de la turbulance.
  Distribution du mélange air carburant.
  Distribution de la vitesse du gaz.
  Efficacité de combustion.
Partie III : Simulation des performances sur ANSYS FLUENT.

## Slide 3: Topic One
Subtitle
Partie I : Introduction générale

## Slide 4
Un moteur à réaction est un moteur destiné à la propulsion d'un véhicule etreposant sur la projection d'un gaz à grande vitesse vers l'arrière
Il fonctionne par la 3émé loi de Newton (action-réaction)
C’est quoi un moteur à réaction ?

## Slide 5: Composition d’un moteur à réaction

## Slide 6: Différents types de propulseurs

## Slide 7
Le turbopropulseur est l’association d’un réacteur et d’une hélice propulsive ou de pales d’hélicoptère
  Moteurs fournissant l’énergie à un organe propulsif ( l’hélice)

## Slide 8: C ‘est quoi la combustion ?
Definition de la combustion
La combustion désigne une réaction chimique évoluant rapidement, accompagnée d’émission lumineuse et d’un important dégagement de chaleur

## Slide 9: C ‘est quoi la combustion ?
Production de la combustion
Une combustion ne peut se produire que si l'on réunit trois éléments que l’on nomme de façon symbolique le triangle du feu.
Combustible comburant énergie d’activation

## Slide 10: Types de combustion
Type de la combustion
Complète
Incomplète
Rapide
Lente
Turbulente
Combustion rapide
Combustion rapide
Explosion
Combustion spontanée

## Slide 11: Types de combustion
Type de la combustion des moteurs
Combustion interne
Exemple : Moteurs à essence, moteurs diesel, turbines à gaz.
Combustion rapide
Combustion rapide
Explosion
Combustion spontanée
Combustion externe
Exemple : Chaudières, générateurs de vapeur, centrales thermiques

## Slide 12: C’est quoi la chambre de combustion ?
Definition de la chambre de combustion
La chambre de combustion est un élément essentiel de la turbine à gaz, elle est normalement construite en alliage réfractaire.

## Slide 13: C’est quoi la chambre de combustion ?
Assurer une combustion complète du combustible
Minimiser la perte de charge
Caractéristique de la chambre de combustion
Assurer une bonne stabilité de la température d'entrée turbine
Occuper un volume aussi réduit que possible tout en permettant un bon refroidissement des parois

## Slide 14: Type de chambre de combustion :
Un ou plusieurs tube à flamme.
Dispositif d’allumage
Carter intermédiaire.
Composant d’une chambre de combustion
Roulements
Une enveloppe externe et une enveloppe interne..
Système d’injection carburant et un système de mélange air / carburant.

## Slide 15: Type de chambre de combustion :
Type de chambre de combustion :
Chambre annulaire.
Chambre tuboannulaire
Chambre tubulaire

## Slide 16: Processus de combustion
Admission d’air
L’entrée de l’air compressé par le compresseur à la chambre de combustion
Injection de carburant
Injection du carburant, le mélange d’air comprimé et du carburant crée un mélange inflammable
Allumage
La phase de combustion débute suite à l'allumage provoqué par l'inflammation du mélange.
Expansion des gazs
Echappement
Les gaz d'échappement, maintenant à haute vitesse, sont expulsés à l'arrière du moteur à travers la tuyère
Les produits de combustion résultants subissent une expansion rapide à travers la turbine. Cette expansion entraîne la rotation de la turbine.

## Slide 17: Comparaison des combustions entre les moteurs à réaction
Comparaison : Chaque type de moteur à réaction a des variations spécifiques de combustion en fonction de son objectif principal et de la manière dont il génère la poussée nécessaire.
Turboréacteur
Turbopropulseur

## Slide 18: Topic One
Subtitle
Partie II : Etude des performance de la chambre de combustion

## Slide 19: Distribution de la température
Assurer une combustion complète du carburant.
Poser des défis en termes de matériaux de construction.

## Slide 20: Distribution de la pression
Contribuer à propulser les gaz brûlés à travers la tuyère à des vitesses élevées
Générer la poussé nécessaire pour propulser le moteur

## Slide 21: Distribution de la turbulance
Le caractère turbulent du mélange en terme d’écoulement participe à la propagation de la flamme.
Des grilles de turbulence sont disposées autour des l’injecteurs pour brasser et homogéniser le mélange
Les turbulences génerent des pertes de charges qui peuvent perturber le fonctionnement de la chambre

## Slide 22: Distribution du mélange air carburant
Quelques aspects clés liés à la performance de cette distribution :
Homogénéité du Mélange.
Contrôle Précis.
Éviter les Zones de Pauvreté ou de Richesse.
Prévention des Phénomènes de Détente.
Adaptabilité aux Conditions de Fonctionnement.

## Slide 23: Efficacité de combustion
L’efficacité globale de combustion est définie comme :

## Slide 24: Intensité de combustion
En parlant d'intensité de combustion, nous abordons la vigueur avec laquelle la réaction se déroule. Une combustion vigoureuse est souvent synonyme d'une libération d'énergie rapide et efficace.

## Slide 25: Topic One
Subtitle
Partie III : Simulation des performances sur ANSYS FLUENT

## Slide 26
Permet d'étudier un système, de faire des expériences, sans avoir à assumer les coûts véritables de nos erreurs, de prédire le comportement d'un système

## Slide 27: Géometrie

## Slide 28: Géometrie

## Slide 29: Géometrie

## Slide 30: Géometrie

## Slide 31: Géometrie

## Slide 32: Géometrie

## Slide 33: Géometrie

## Slide 34: Maillage

## Slide 35: Maillage

## Slide 36: Maillage

## Slide 37: Maillage

## Slide 38
Configuration
Distribution de pression
Distribution de température
Distribution de turbulence

## Slide 39: Topic One
Subtitle
Partie VI :Conclusion

## Slide 40: conclusion
Le projet en cours offre une opportunité d'évaluer nos compétences dans l'utilisation du logiciel Ansys, reconnu pour sa puissance et sa capacité à générer des résultats précis. Cette présentation met en évidence l'influence des caractéristiques du mélange air-carburant sur les performances de la combustion. Il est démontré que la combustion est plus efficace lorsque le mélange est complet, rapide et turbulent, fournissant ainsi une chaleur excellente, comme le montre la simulation dans Ansys.